Thermomètre à sonde CheckTemp 1
Appareil électronique à sonde de mesure de la Température exprimée en °C ou °F de -50 à +150°C +/- 0,1°C.
Sonde en acier inoxydable avec câble de 1m. Caractéristiques :
Gamme	-50 à 150 °C
Résolution	0,1° C (-50 à 150 °C)
Précision	±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) / ±0,3 °C (de -30,0 à -50 °C et de 120,0 à 150,0 °C)
Sonde	Acier inoxydable, 1 mètre de câble
Environnement	-30 à 50 °C
Piles	3 x 1,5 V AAA alcalines
Durée de vie des piles	Environ 2 ans Auto-extinction / 8 minutes (par défaut), 60 minutes ou OFF
Dimensions	107 x 59 x 17 mm
Poids	130 g
Certification	EN 13485 : 2001 – Pour : le stockage ; Environnement : E; Classe de précision : 0,5 ; Protection : IP 65
Domaine d'application	Semi-solides et le sol, Liquides, Climatisation, Chaudières, Chauffages industriels, Gaz

NOTICE N° 3852

ThermomètreélectroniqueCHECKTEMP1
RÉF.3102084
Appareilportabledemesure
delatempératureàaffichagedigital
au1/10èmededegré.

Gamme de mesure	- 50° à + 150°C
Résolution	0,1°C
Précision	±0,2 °C de -30 à 120 °C
Fonction CAL CHECK	à l’allumage pour vérifier l’étalonnage interne et la précision de mesure de l’instrument
Sonde de pénétration	en acier inoxydable AISI 316, multi-usage et facile à nettoyer avec 1 mètre de câble
Conforme	EN 13485
Résistance à l’eau	IP 65
Alimentation	Économe en énergie, 3 piles 1,5 V AAA / environ 3 ans d’utilisation
Auto-extinction	(après 8 ou 60 minutes ou désactivé) / Un des plus économique et performant de sa catégorie
Dimension du boîtier	107 x 59 x 17 mm
Poids du boîtier	130 g

|